MEGHÍVÓ

A Szobabérlők Házának épületén végzett felújítási munkák átadására

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata a Zsókavár utcai szociális városrehabilitációs projekt keretében gondot fordított a Szobabérlők Házának külső felújítására is Európai Uniós forrásból. A Kőrakás park 1-8. szám alatti épület (1157 Budapest) külső homlokzati-, pince- és tetőszigetelést kapott, valamint rendbetételre került környezete is, körbekerítésre került, háta mögött pihenőhely került kialakításra.

A nyolc lépcsőházból álló intézményben lakók az Európai Szociális Alap keretében a felújítási projekttel párhuzamosan kapcsolódtak be közösségi programokba. A közel egy éves program utolsó tervezett programjához érkezett el.

2014. szeptember 5-én, pénteken 15.00 órai kezdettel kerül sor a Szobabérlők Háza energetikai korszerűsítésének ünnepélyes átadására egy ünnepség keretében.

A munkákat Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár és László Tamás polgármester, országgyűlési képviselő adja át.

Az átadó után szüreti mulatság veszi kezdetét, ahol közösségi bográcsozás várja a ház lakóit, must és szőlő kóstolással. A programhoz a műsort a XV. kerület Csomópont Tehetséggondozó programja és a Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes szolgáltatja.

Helyszín: 	1157 Budapest, Kőrakás park 1-8. Szobabérlők Háza

Időpont:  	2014. szeptember 05., péntek 15.00 óra

Program:

15.00 óra 	A Rákospalotai Szilas Néptáncegyüttes műsora

15.05 óra 	László Tamás polgármester, országgyűlési képviselő ismerteti a felújítási munkák

hátterét (lakossági fórumok, egyeztetések, pályázati lehetőség).

15.10 óra 	Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkár

köszöntő/megnyitó beszéde

15.15 óra	Ünnepélyes átadó szalagátvágással: Czibere Károly államtitkár és László Tamás polgármester, országgyűlési képviselő.

15.20 órától	Bográcsos főzés, must és szőlő kóstoló. A mulatós zenét a Csomópont Tehetséggondozó program szolgáltatja.

Projektleírás:

A Kőrakás park 1-8. épületén elvégzett munkálatok:

A Budapest XV. ker., Kőrakás park 1-8. sz. alatti szállásépület az 1970-es években, iparosított technológiával épült, szabadonálló, pince + földszint + 4 emeletes, lapostetős, nyolc-lépcsőházas épület monolit vasbeton pinceszerkezetből, előregyártott fal-, födém panelelemekből készült.

Az épület 4 db dilatációs egységből áll

A Szobabérlők Háza a KMOP-5.1.1/B-12-k-2012-0002 jelű, „A Zsókavár utcai akcióterület III. ütemű fejlesztése szociális célú városrehabilitáció témában” megnevezésű pályázat keretén belül energetikai szempontból korszerűsítésre került. A pályázati feladatok megvalósítása során az I. ütemben a tárgyi épület homlokzati betonpanel felületei utólagos homlokzat-szigetelése, a tető utólagos hő- és vízszigetelése történt meg Ezen túl az épület környezetrendezése került sor, melynek keretében kerti pergola épült meg; az épület előtt és oldalsó frontján drótfonatos kerítés került kialakításra, illetve hátsó kerítés épült zsalukőből.

Kiegészítő elemként megtörtént az előtetők cseréje, 2 db bejáratnál előlépcső átépítése, 2. számú lépcsőházban vizesblokkok tisztasági festése.

A II. ütemben a pincefödém és a lábazat szigetelése valósult meg, illetve egy újabb pergola került megépítésre.

A kivitelezési munkák általánosságban az alábbiak szerint készülnek:

- homlokzat utólagos hőszigetelése REVCO hőszigetelő rendszerrel - 10 cm vastag grafitos EPS hőszigetelő lemez, tűzvédelmi szempont alapján kijelölt területeken 10 cm kőzetgyapot kerül elhelyezésre)

- a tetőszint szigetelése (16 cm EXPANDIT EPS-16 lépésálló hőszigetelő lemez - lépcsős ütközőhézagú expandált polisztirolhab hőszigetelés (rétegrend szerinti) lépésálló hőszigetelő lemez+ alsó modifikált öntapadós bitumenes vastaglemez + 4 mm vtg. poliészterfátyol hordozórétegű palazúzalékos modifikált zárólemez; dilatációnál ásványgyapot hőszigetelés)

1./ A homlokzat utólagos hőszigetelések

A homlokzati falpaneleken minősített REVCO hőszigetelő bevonati rendszer készül a rendszer alkalmazási előírásai, THR (teljes hőszigetelő rendszer) irányleveinek megfelelően, a rendszer alkalmazási előírásai és a tűzvédelmi terv szerint. Hőszigetelő rendszer vastagsága általában: 12-12,5 cm; ezen belül a hőszigetelő lemez: 10 cm vastag grafitos EPS hőszigetelő lemez. A alkalmazott hőszigetelés általában: 10 cm vastag grafitos EPS hőszigetelő táblák, illetve tűzvédelmi tervben meghatározott helyeken -3 db épület-dilatációnál- az ablakok közötti sávszélességben 10 cm A1-es minősítésű ásványgyapot hőszigetelés kerül beépítésre rétegrend szerint.

A nyílászárók káváinál a szigetelés kialakítása: 5 cm vastag grafitos EPS hőszigetelő lemez.

Kopolit üvegnél trapéz fémlemez helyett OSB lap + homlokzatszigetelő rendszer 5 cm grafitos EPS hőszigetelő lappal.

Az átépített 2 db előlépcső – pihenőnél a lábazat-kísérőként 10 cm XPS hőszigetelő lemez került elhelyezésre.

A épület meglévő lábazata jelen kivitelezés során csak festést kapott.

A hőszigetelő lapok a szennyeződéstől megtisztított, portalanított homlokzatra perem/pont ragasztással illetve szélszívásra méretezett mechanikai rögzítéssel (tányéros műanyag dübellel) kerülnek fel, majd záróbevonatként üvegszövet erősítésű kapart homlokzati vékonyvakolattal látták el.

Pozitív sarkoknál, ablakkáva oldalfalainál műanyag, hálós élvédők, ablak kávák szemöldök részeinél vízcseppentők elhelyezése megtörtént, illetve a hőszigetelés alján indító profilok kerültek elhelyezésre.

A tetőszerkezet kiszellőztetése érdekében a homlokzaton az ablakok felett 20/20-as, fehér színű műanyag szellőzőrácsok kerültek beépítésre.

Záróbevonatként a hőszigetelés rendszeréhez illeszkedő, annak megfelelő vékony vakolat készült elfogadott színezési terv szerint.

2./Lapostető hő- és vízszigetelése

A lapostetőre a meglévő vízszigetelésre 2*8 cm lépcsős elhelyezésű. ütközőhézagú EXPANDIT EPS-16 lépésálló hőszigetelő lemez - lépcsős ütközőhézagú expandált polisztirolhab hőszigetelés (rétegrend szerinti) lépésálló polisztirol kiegészítő hőszigetelés kerül.

A hőszigetelésre 1 réteg modifikált bitumenes lemez vízszigetelés, zárórétegként APP modifikált palazúzalékos (rétegrend szerint) bitumenes lemez készül. Ez alatt 2 mm alsó vízszigetelő lemez, modifikált öntapadós bitumenes vastaglemezzel, egy rétegben.

Az első réteget mechanikai rögzítéssel, a második réteget teljes felületű hegesztéssel kell rögzíteni.

Szigetelés oldallezárása érdekében az attika fal magasításra került OSB építőlemez alkalmazásával rétegrend és csomópont szerint. a tető és fal csatlakozásánál az új hőszigetelés védelmére horganyzott lemez kerül beépítésre, ragasztással, mechanikai rögzítéssel.

A meglévő lejtési irányok megtartása és a tetőösszefolyók toldása mellett a vízszigetelés a tetőfelépítményekre 20 cm magasságban került felvezetésre.

A meglévő villámvédelmi rendszer a kivitelezést követően ellenőrzése, bemérése megtörtént, villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvben rögzítésre került. A tetőantennák leszedésre kerültek és új védőcsövezési rendszeren keresztül, a szellőző kémények oldalán központi antenna rendszer került elhelyezésre a Szolgáltatók közreműködésével.

3./ Nyílászáró csere, párkányok

Az átalakított előlépcső-pihenőknél, összesen 2 db 1400 x 2300 mm névleges méretű oldal bejárati ajtó került kicserélésre. Az ajtók kemény PVC alapanyagú ötkamrás műanyagba profilba rejtett horganyzott merevítésű ROTO vasalattal, anyagában színezett pvc felület szerkezetek. Az ajtók színe: RAL 9003- fehér; hőátbocsátási tényező U=1,3 W/m2K, üvegezése LOW-E bevonatos kétrétegű 4+16+4 mm, U=1,0 W/m2K, argon gáz kitöltéssel.

A meglévő, megmaradó ablakoknál a külső párkányok cseréje megtörtént. alkalmazott szerkezet: alu extrudált párkány fehér színben.

4./ Előtetők

A bejáratok felett új előtetők készültek, melyek tartószerkezete a meglévő falszerkezetre rögzített hidegen hajlított zártszelvények (60/40/4 ÉS 40/40/4), illetve előlépcsőre állított acél zártszelvényből készített oszlopok; fedése polikarbonát lemez.

A 6 db kisebb előtető a meglévő, megmaradó előlépcsőknél kerültek elhelyezésre, míg 2 db nagyobb előtető az átépített előlépcső-pihenő szerkezet felett épült meg.

5./ Előlépcsők, korlátok

A 4. sz. és az 5. sz. alatti lépcsőházaknál új, nagyobb pihenővel kialakított előlépcső készült ZS-30/30-as oszlop zsalukőből és monolit vasbetongerendára támaszkodó 12 cm vastag kéttámaszú, monolit vasbeton lemez 12/150-es fővasalással és 6/250-es kengyelvasalással részletterv szerint. A zsalukövekbe soronként és oszloponként 2 szál 10-es, S500 minőségű betonacél került elhelyezésre. A zsaluköveket C20/25-XV1(H)-16-F3-C32,5 jelű betonnal öntötték ki. Az oszlopok alatti csömöszölt betonból készített alaptestek alapozási síkja terepszinthez képest: -80 cm.

Előlépcsők új zártszelvényekből készített korlátot kaptak. Szelvények: 60/40/4 oszlopok; 40/40/4 kapaszkodók, pálcák.

6./ Előlépcsők, korlátok

A 4. sz. és az 5. sz. alatti lépcsőházaknál új, nagyobb pihenővel kialakított előlépcső készült ZS-30/30-as oszlop zsalukőből és monolit vasbetongerendára támaszkodó 12 cm vastag kéttámaszú, monolit vasbeton lemez 12/150-es fővasalással és 6/250-es kengyelvasalással részletterv szerint. A zsalukövekbe soronként és oszloponként 2 szál 10-es, S500 minőségű betonacél került elhelyezésre. A zsaluköveket C20/25-XV1(H)-16-F3-C32,5 jelű betonnal öntötték ki. Az oszlopok alatti csömöszölt betonból készített alaptestek alapozási síkja terepszinthez képest: -80 cm.

Előlépcsők új zártszelvényekből készített korlátot kaptak. Szelvények: 60/40/4 oszlopok; 40/40/4 kapaszkodók, pálcák.

7./ Pergola

Az épület mögötti udvaron, a zsalukőből épített kerítés mellett kerti felépítményként egy 8*4 m-es alapterületen faszerkezetű pergola épült részletterv szerint.

8./ Egyebek

A 2. jelű lépcsőházban a vizesblokkok kifestésre kerültek.

A projektzárásra szerkesztőségük munkatársait ezúton is meghívjuk, egyben kérjük a rendezvényről a közvéleményt tájékoztatni szíveskedjenek.

Budapest, 2014. szeptember 4.